## Slide 1
HIDRAULICA AGRICOLA Y SANEAMIENTO
Facultad de Ingeniería, UBA
Esta clase fue preparada con material suministrado durante la visita a la empresa AySA (Agua y Saneamientos Argentinos S.A.)
Notes: <número>

## Slide 2
La empresa encargada es AySA (Agua y Saneamientos Argentinos S.A.)
Potabilización del Agua en la Ciudad de Bs. As. y 17 partidos del conurbano Bonaerense
Región Norte San Fernando . San Martín . San Isidro . Tigre . Vicente López
Región Oeste . Hurlingham . Ituzaingo . La Matanza . Morón . Tres de Febrero
Región Sudeste . Lanús . Quilmes . Avellaneda
Región Sudoeste . Almirante Brown . Esteban Echeverría . Ezeiza . Lomas de Zamora
Notes: <número>

## Slide 3
Red de Distribución de AySA
Fte. AySA

## Slide 4
Agua Potable
Población abastecida: | 7.835.355 hab.
Longitud de la red de distribución de agua potable : 16.942,63 km
Plantas potabilizadoras:
Gral. San Martín, en Palermo
Gral. Belgrano, en el partido de Quilmes
Dique Luján, en el partido de Tigre
Notes: <número>

## Slide 5
Planta San Martín
Planta Belgrano
Ubicación de las plantas

## Slide 6
Planta potabilizadora Gral. San Martín
Fue inaugurada en el año 1913.
Está ubicada en el barrio de
Palermo.
Capacidad producción de
3.100.000 m3/día.
Ocupa una superficie
de 28,7 hectáreas.
Notes: <número>

## Slide 7
Planta San Martín
Torres Toma
Fte.: AySA

## Slide 8
Planta potabilizadora Gral. Belgrano
La Planta potabilizadora Gral. Belgrano fue inaugurada en el año 1978. Está ubicada en Bernal. Capacidad de producción de 1.900.000 m3 por día y su función es distribuir agua potable al conurbano bonaerense. Actualmente ocupa 36 hectáreas.
Notes: <número>

## Slide 9
Planta potabilizadora Dique Luján
Es una dependencia de la Planta San Martín y se encuentra ubicada en la localidad de Dique Luján, partido de Tigre. Este establecimiento tiene una capacidad de producción de 2.000 m3/día. Ocupa un predio de 800 m2.
Notes: <número>

## Slide 10
Objetivos del tratamiento
Eliminar componentes indeseables
Turbiedad principalmente partículas de arcilla
Mat. orgánica Macrom. orgánicas de alto peso molec.
Color productos de degradación vegetal
sustancias disueltas
variaciones: del amarillo al marrón
Agua Potable

## Slide 11
POTABILIZACIÓN
aysa
Papel
Cáscara de frutas
Periódico
Cigarrillo
Chicle
Latas
Bolsas plásticas
Tarjetas Telefónicas
Vidrios
Fte.: AySA

## Slide 12
Proceso de Potabilización Planta Gral. San Martín
Notes: <número>

## Slide 13
PROCESO DE POTABILIZACION
Captación
Las instalaciones para la captación de agua cruda
varían según la fuente sea superficial o subterránea
Las superficiales son tomas tipo torre en el Río de la Plata, desde dónde se capta el agua cruda que es transportada a
los establecimientos potabilizadores plantas Gral. San Martín y Gral. Belgrano.
Sólo el 4 % del agua producida en el área de prestación de AYSA proviene de fuentes subterráneas que se capta a través de perforaciones.
Notes: <número>

## Slide 14
1
2
3
4
5
6
DECANTADORES
DECANTADORES
21
20
19
18
17
16
FILTROS
SECTOR “B”
Nueva
Elevadora
Elevadora
IMPELENTES
PRINCIPALES
Cámara
Derivación
1
2
3
4
COAGULANTE
1
2
3
4
CANAL COLECTOR
RESERVA
“ i ”
IV
V
VI
III
II
I
XI
IX
VII
XII
X
VIII
Torre toma
Nº2 (1200 m)
Toma canal
SECTOR “C”
DECANTADORES
CAL
4
6
2
5
C
E
7
8
CAL
SECTOR “A2”
SECTOR “A1”
Cloro
Cal
D
Nueva Cal
FILTROS
CONSUMO
Lab. de
Planta
INGRESO DE AGUA CRUDA
B
A
Torre toma N° 2
Torre toma N°3
Fte.: AySA
Notes: <número>

## Slide 15
PROCESO DE POTABILIZACION
2. Elevación
Se utilizan 13 bombas elevadoras, 8 verticales y 5 horizontales que funcionan según la demanda elevando hasta 3100 millones de litro/día.
Notes: <número>

## Slide 16
Cámara de carga
Fte.: AySA
Conducto de transporte
Proceso de Potabilización
Fte.: AySA
Notes: <número>

## Slide 17
PROCESO DE POTABILIZACION
3. Dosificación del Coagulante
Se agrega coagulante con la ayuda de un difusor para que toda el agua entre en contacto con el coagulante. Según las características del agua se agregan diferentes tipos de coagulantes.
4. Floculación
El objetivo es aumentar el peso y la cohesión del floc formado. Se realiza una agitación suave por medio de palas a la entrada de los decantadores.
Notes: <número>

## Slide 18
PROCESO DE POTABILIZACION
5. Decantación
El agua ingresa a los decantadores en forma muy lenta permitiendo la precipitación de los floc. Al agua que sale de los decantadores se le eliminó el 95% de los floc.
Notes: <número>

## Slide 19
Fte.: AySA
DECANTADORES

## Slide 20
PROCESO DE POTABILIZACION
6. Filtración
Existen 130 filtros que se encargan de retener las partículas que no fueron eliminadas en la etapa de decantación.
La filtración mediante lechos filtrantes se realiza cuando existe una gran cantidad de materias en suspensión que deben eliminarse.
Notes: <número>

## Slide 21
PROCESO DE POTABILIZACION
7. Cloración
Se utiliza para la desinfección del agua y la eliminación de bacterias. Se puede utiliza Cl2, Cl2O, O3, etc.
8. Dosificación de cal
Se utiliza para ajustar el ph ya que en el proceso de coagulación se acidificó el agua.
9. Distribución
El agua se distribuye a la red mediante cañerías subterráneas en donde circula por gravedad.
Notes: <número>

## Slide 22
Controles de calidad
Se efectúa el Monitoreo y Control de la Calidad del Agua en las distintas etapas del proceso :
En la Fuente (Río de la Plata)
Durante el Proceso de potabilización Agua Potabilizada a la Salida de Planta
En el sistema de Transporte En la canilla del Usuario
Notes: <número>

## Slide 23
Monitoreo - Topkapi
Fte.: AySA

## Slide 24
Fte.: AySA

## Slide 25
CONTROL DE CALIDAD DE AGUA CRUDA, EN PROCESO Y POTABILIZADA.
DOSIFICACIÓN DE INSUMOS QUÍMICOS PARA LA POTABILIZACIÓN
CONTOL CONTRALIZADO
Fte.: AySA
Monitoreo - Topkapi

## Slide 26
Proceso de Potabilización Planta Gral. Belgrano
Notes: <número>